POSILOVACÍ VĚŽ

HG4000

Návod k montáži a obsluze

# Úvod

# Vážený zákazníku,

# děkujeme Vám, za zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

# V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

# Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

# Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

# Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

# Děkujeme

# ACRA s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Česká republika, www.acrasport.cz

Bezpečnostní pokyny, pro posilovací VĚŽE

- Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.

- V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.

- Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit Vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte vašeho lékaře.

- Udržujte stroj mimo dosah dětí (Stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík. Díly z černého plastu je možné ošetřit mírným nástřikem silikonového oleje.

- Maximální váha cvičence je 120 kg!

- Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje. Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska společnosti ACRA, s. r. o. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.

- Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec. Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 0,5 m volného místa.

- Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!

9.  Při cvičení noste vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do

pohyblivých částí stroje, anebo omezit Váš pohyb.

10. Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte

techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.

12. Posilovací stroj odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech. Stroj není

určen pro profesionální a/nebo komerční použití ani k rehabilitačním účelům!

13. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě

uschovejte

SEZNAM DÍLŮ

| č. | Název | ks | č. | Název | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horní držák | 1 | 34 | Aretační páčka ve tvaru L | 1 |
| 2 | Podstavec | 2 | 35 | Šroub nastavení výšky sedáku | 1 |
| 3 | Základna | 1 | 36 | Oválná plastová zarážka | 4 |
| 4 | Pravý rám | 1 | 37 | PVC chránič | 6 |
| 5 | Levý rám | 1 | 38 | Gumový chránič | 1 |
| 6 | Svislý, nosný rám | 1 | 39 | Gumová, násuvná zarážka | 2 |
| 7 | Držák rámů 4 a 5 | 1 | 40 | Kolík pro uchycení horního závaží | 1 |
| 8 | Podpěra | 1 | 41 | Upínací karabina | 4 |
| 9 | Levá příchytka | 1 | 42 | Řetěz | 1 |
| 10 | Pravá příchytka | 1 | 43 | Hlavní táhlo | 1 |
| 11 | Chromované tyče | 2 | 44 | Táhlo ručního posilovače | 1 |
| 12 | Držák prsních posilvačů | 1 | 45 | Táhlo spodní kladky | 1 |
| 13 | Gumová koncovka podstavce | 6 | 46 | Objímka horního závaží | 1 |
| 14 | Držák sedáku | 1 | 47 | Plastová zarážka pr. 25mm | 1 |
| 15 | Horní závaží | 1 | 48 | Podložka horního závaží | 1 |
| 16 | Tyč pro volbu zátěže | 1 | 49 | Pěnový návlek | 8 |
| 17 | Tyč L=390mm | 1 | 50 | Kovová, dutá trubice | 2 |
| 18 | Závaží | 9 | 51 | Čalouněná bicepsová podložka | 1 |
| 19 | Spodní táhlo | 1 | 52 | Kovový držák bicepsové podložky | 1 |
| 20 | Horní táhlo | 1 | 53 | Upínací šroub | 2 |
| 21 | Podložka pod šrouby | 2 | 54 | Tyč se závity | 1 |
| 22 | Páka | 1 | 55 | Polstrovaný popruh | 1 |
| 23 | Opěrka | 1 | 56 | Plastová objímka | 1 |
| 24 | Dvojitý držák kladky | 1 | 57 | Destička držáku sedáku | 1 |
| 25 | Pěnové válečky L=160mm | 4 | 58 | Přední opěrný rám | 1 |
| 26 | Pěnový chránič L=250mm | 2 | 62 | Objímka pr. 8.5x13.5x14.5mm | 2 |
| 27 | Sedák | 1 | 63 | Tyč L= 430mm | 1 |
| 28 | Objímka pr.10x18x24mm | 2 | 64 | Upínací destička podpěry sedáku | 1 |
| 29 | Objímka pr. 12.5x29x8.5mm | 8 | 66 | Plastové vodítko | 14 |
| 30 | Kladka 9.6x90x30mm | 9 |  |  |  |
| 31 | Kladka 9.6x90x22mm | 3 |  |  |  |
| 32 | Čep s hlavičkou 10x75mm | 2 |  |  |  |
| 33 | Čep pro volbu zátěže | 1 |  |  |  |

SEZNAM šroubů, matic a podložek:

| č. | Název | ks | č. | Název | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Šroub M8 x 50mm | 4 | 3f | Matice M12 | 5 |
| 2a | Podložka Ø8 | 8 | 1g | Šroub M12 x 85mm | 4 |
| 3a | Matice M8 | 10 | 1h | Šroub M8 x 60mm | 2 |
| 4a | Matice M10 | 22 | 2h | Oblá podložka Ø8 | 4 |
| 1b | Šroub M8 x 45mm | 4 | 1L | Šroub M10 x 85mm | 5 |
| 2b | Podložka Ø10 | 42 | 1j | Šroub M10 x 25mm | 2 |
| 1c | Šroub M6 x 16mm | 2 | 1k | Šroub M10 x 50mm | 3 |
| 2c | Podložka Ø6 | 2 | 1L | Šroub M10 x 55mm | 5 |
| 1d | Šroub M10 x 38mm | 4 | 1m | Šroub M10 x 60mm | 7 |
| 2e | Oblá podložka Ø10 | 8 |  |  |  |
| 1f | Šroub M12 x 145mm | 1 |  |  |  |
| 2f | Podložka Ø12 | 10 |  |  |  |

NÁVOD K MONTÁŽI

- Nasuňte gumové koncovky podstavce (13), do všech podstavců (2).

- Připevněte přední a zadní podstavce (2), do hlavní základny (3), přední opěrný rám (58) pomocí šroubů (1a), nebo (1b), podložek (2a) a matic (3a).

- Vsuňte chromovanou tyč (11), do krytu podpěry závaží (59), společně s gumovou, násuvnou zarážkou (39), do základny (3), viz obrázek a zašroubujte pomocí šroubů (1L), podložek (2e) a matic (4a). Nasuňte všechna závaží (18) na chromované tyče (11) a nalepte štítky s hmotnostmi. DŮLEŽITÉ: Čep pro volbu zátěže (33), by měl být umístěn směrem dolů. Pokud nebude, kolík nepůjde vsunout mezi závaží.

- Nasuňte tyč pro volbu zátěže (16), skrz otvory ve všech závažích (18).

- Nasuňte objímku horního závaží (46) na tyč pro volbu zátěže (16) a oba díly spojte kolíkem pro uchycení horního závaží (40). Nasuňte horní závaží (15) na tyč pro volbu zátěže (16) a objímku horního závaží (46) tak, aby se horní závaží (15), usadilo do objímky (46). Umístěte podložku horního závaží (48), do otvoru ve středu horního závaží (15).

6. Připevněte svislý nosný rám (6) a upínací destičku podpěry sedáku (64), k základně (3), za pomoci šroubů (1a), podložek (2a) a matic (3a).

Pozn.: šrouby ještě nedotahujte

7. Vložte chromované tyče (11), do otvorů horního držáku (1) a spojte pomocí šroubů (1L), podložek (2e) a matic (4a). V této chvíli vše nepřitahujte ještě plnou silou pouze díly lehce připevněte k sobě!

8. Umístěte horní držák (1), přes svislý, nosný rám (6) a připojte je k sobě, pomocí šroubů (1b), podložek (2a) a matic (3a). V této chvíli vše nepřitahujte ještě plnou silou pouze díly lehce připevněte k sobě!

9. Umístěte držák sedáku (14) do svislého, nosného rámu (6), připevněte pomocí upínací destičky držáku sedáku (57), šroubů (1L), podložek (2b) a matic (4a).

10. Namontujte dutou trubku – páku (22), na podpěru sedáku (14) a připevněte ji pomocí tyče se závity (54), dvou objímek (29) a (62) a dvou upínacích šroubů (53).

11. Spojte kovový držák bicepsové podložky (52) s čalouněnou, bicepsovou podložkou (51), pomocí šroubů (1c) a podložek (2c). Vložte plastovou objímku (56), do páky (22). Jestliže chcete cvičit s bicepsovým pultem, vložte jej do páky (22), po předchozím vyjmutí tyče se závity (54), která musí být opět zasunuta do otvorů v dílu (22) a čalouněné bicepsové podložky (51).

12. Nasuňte na tyče (17), (63) vložené rovnoměrně do dílu (22), pěnové válečky (25).

13. Připevněte opěrku (23), ke svislému, nosnému držáku (6) a sedák (27) k držáku sedáku (14) pomocí šroubů (1d) a podložek (2b).

14. Připevněte pravou a levou příchytku (10, 9) do držáku rámů 4 a 5 (7), pomocí šroubů (1g), podložek (2f) a matic (3f).

15. Upevněte podpěru (8), do svislého nosného rámu (6) a umístěte držák rámů (7), na zadní stranu svislého, nosného rámu (6), pomocí šroubů (1L), podložek (2b) a matic (4a).

16. Umístěte gumový chránič (38) do podpěry (8).

17. Za použití 6 ks objímek (28), 1 šroubu (1f), podložky (2f) a matice (3f) upevněte držák prsních posilovačů (12) do horního držáku (1)

18. Prostrčte aretační páčku ve tvaru L (34), skrz otvor v držáku prsních posilovačů (12), a upněte jí z druhé strany pomocí šroubu nastavení výšky sedáku (35), vložením zakřiveného konce do otvoru v podpěře (8). Závísí na způsobu cvičení a konkrétních cvicích, zda L-páku budete mít v otvoru, nebo zda bude vyjmutá mimo.

19. Nasuňte pěnové chrániče (26), na oba rámy (4 & 5), a připevněte také pěnové návleky (49), na kovové, duté trubice (50) a připevněte je do rámů (4 & 5). Potřete vnitřek pěnových chráničů mýdlovou vodou, pro snažší nasouvání.

20. Připojte kovovou, dutou trubici (50) k oběma rámům (4 & 5), směrem ven, nebo dovnitř. ( výběr je na Vás ), za použití šroubu (1h), oblé podložky (2h) a matice (3a). Připojte oba rámy ( 4 & 5 ) do držáku prsních posilovačů (12) za použití čepů s hlavičkou (32) a upevněte objímkou (28), šroubu (1g), podložky (2f) a matice (3f). Použití: 2 podložky, 2 objímky, 1 šroub a 1 matice pro každý rám.

21. Připojte PVC chránič (37), k oběma stranám držáku prsních posilovačů (12) tak, aby byl díl (12) chráněný proti poškození rameny (4 & 5).

22. Upevněte opěrku (23) do svislého nosného rámu (6) za použití šroubů (1d) a podložek (2b).

Všechna tři lana posilovací věže by měla být instalována najednou, společně s kladkami, jak je rozkresleno na obrázcích.

1.  Umístění jednotlivých lan je následovné: Táhlo spodní kladky (45), jde od válcové hřídele na posilování, k hlavnímu podstavci, kde je upnuté k řetězu (42), udržujícímu napětí lanka. Táhlo ručního posilovače (44), jde od levého ramene (5), k pravému (4) a spojuje oba prsní posilovače. Hlavní táhlo (43), jde od horní kladky, kde je umístěno horní táhlo (20), k hornímu závaží (15).

2.  Pro udržení napětí na lankách, se používá řetěz (42) a upínací karabina (41).

3.  Nezapomeňte dobře dotáhnout všechny šrouby a matice.

4)	Spojte spodní táhlo (19), s koncem táhla spodní kladky (45), umístěného ve spodní kladce, která je prodloužením páky (22), použitím karabiny na upnutí k hřídeli.

5)	Propojte hřídel horního táhla (20), s koncem hlavního táhla (43), umístěného v horní kladce na horním držáku (1).

6)	Jakmile jsou všechny lanka nainstalována, můžete volit zátěže dle vlastního požadavku a podle druhu cvičení. K tomu slouží čep pro volbu zátěže (33).

Postup montáže držáků kladek dle jednotlivých obrázků A až H, chrání prsty před úrazem. Snažte se návod montáže kladek dodržovat.

99% případů poškození táhel, je způsobeno průchodem lan, drážkami kladek. Lanka také mohou vypadávat z drážek, jestliže dojde ke ztrátě vypnutí. Kontrolujte, zda nedochází k jejich vytahování při cvičení se zátěžemi, a tím ke ztrátě napětí mezi lanky a kladkami. Pokud se tak stane, napněte lanka pomocí posunutí závěsných háčků na řetězu, zkrácením retězu opět lanka vypněte. Zároveň promazávejte lanka i hřídele kladek, silikonovým olejem, abyste je udržovali v dobrém technickém stavu a minimalizovali jejich opotřebení, při cvičení.

MOŽNÉ CVIKY NA POSILOVACÍ VĚŽI :

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 |  |  |

Pokyny ke cvIČENÍ

Používání posilovacího stroje, společnosti ACRA, s.r.o, Vám přinese několik výhod: zlepší Vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje.

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

4 .TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

5. SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.

6. KONTROLUJTE SVŮJ SRDEČNÍ TEP

Abyste byli schopni zkontrolovat svůj srdeční tep, musíte nejprve vědět, jak jej změřit. Nejsnazší způsob je přitisknout konečky prstů k tepně na vašem krku, mezi svaly a dýchacími cestami. Spočítejte počet pulsů za 10 vteřin a vynásobte jej 6. Tak dostanete váš srdeční tep za minutu.

7.CVIČTE V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Jakou úroveň srdečního tepu musíte udržovat během vašeho cvičení? Požádejte svého lékaře, aby vám dal náležité pokyny odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

ZÁRUČNÍ LIST

(POSILOVACÍ VĚŽE)

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

- Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

- Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

- Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

- Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

- Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

- Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

| Typové označení výrobku: |  | Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího: |
| --- | --- | --- |

| Datum reklamace | Vytýkaná vada | Záznamy servisního střediska | Výměna součástky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ACRA,  s. r. o

Brodská 161

Reklamační oddělení – tel.: 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

513 01 Semily

IČ: 64254330

# Text boxes

VESLOVÁNÍ

(TRAPÉZOVÝ SVAL)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. POSAĎTE SE S PATAMA PROTI PŘÍČNÉ VZPĚŘE, MÍRNĚ POKRČENÉ NOHY NATÁHNĚTE SMĚREM K SEDU SNOŽMO, OHNĚTE ZÁDA A PŘITAHUJTE SE K PASU.

ZVEDÁNÍ KOLEN

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. LEHNĚTE SI NA ZÁDA S NOHAMA TÉMĚŘ NAROVNANÝMA A PRSTY SMĚREM NAHORU, DEJTE TYČ PROFILU T MEZI VAŠE CHODIDLA A ZVEDEJTE KOLENA CO NEJBLÍŽE K HRUDI.

PROCVIČOVÁNÍ BICEPSU

(BICEPS-OHÝBÁNÍ PŘEDLOKTÍ)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. UCHOPTE TYČ, STŮJTE S NAPJATÝMI PAŽEMI A KOLENY K SOBĚ A ZVEDEJTE TYČ CO NEJVÝŠE.

CVIKY V POSTOJI KAZATELE

(OHÝBÁNÍ PŘEDLOKTÍ) UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE A OTOČTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU. POSAĎTE SE NA SEDLO, PŘEDKLOŇTE SE A UCHOPTE TYČ A KOLENA UMÍSTĚTE PROTI OPĚRKÁM A ZVEDEJTE TYČ OBLOUKOVITÝM POHYBEM CO NEJVÝŠE.

CVIKY V POSTOJI KAZATELE – OPAČNÉ UCHOPENÍ

(BICEPS-S VELMI SILNÝM DŮRAZEM NA SVALY NA PŘEDLOKTÍ) STEJNÉ JAKO U PŘEDEŠLÉHO CVIKU, ALE S OPAČNÝM ÚCHOPEM. MŮŽETE ZJISTIT, ŽE ÚCHOP V PŘEDLOKTÍ JE OMEZEN PŘI TOMTO CVIČENÍ A NE SÍLA VAŠEHO BICEPSU.

PROCVIČOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ

(OHÝBÁNÍ V PŘEDLOKTÍ)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE A OTOČTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU. POLOŽTE PŘEDLOKTÍ NA OPĚRKY, ZATÍMCO DRŽÍTE TYČ A CO NEJVÍCE HÝBEJTE ZÁPĚSTÍM. UCHOPTE DRŽADLA OPAČNĚ A POHYBY OPAKUJTE.

OHÝBÁNÍ NOHOU

(PODKOLENNÍ ŠLACHY)

TOTO CVIČENÍ SE PROVÁDÍ JEDNOU NOHOU. UMÍSTĚTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU,  ZAVĚSTE NOHU POD KOLENEM PROTI HORNÍ OPĚRCE A CO NEJVÍCE TYČ ZVEDEJTE.

NATAHOVÁNÍ NOHOU

(ČTYŘHLAVÝ SVAL STEHENNÍ)

UMÍSTĚTE OPĚRKY K DOLNÍMU OTVORU, ZAVĚSTE NOHY KOLEM OPĚREK A UCHOPTE SPODEK SEDADLA. NOHY POMALU NATAHUJTE A VRACEJTE ZPĚT.

PROTAHOVÁNÍ

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K HORNÍ KLADCE A NATOČTE OPĚRKY K DOLNÍMU OTVORU. ZAVĚSTE NOHY KOLEM OPĚREK A UCHOPTE TYČ OHNUTOU U PASU A CO NEJVÍCE SE PŘEDKLÁNĚJTE.

POSILOVÁNÍ V PŘEDPAŽENÉ POLOZE

(PRSNÍ SVALY) UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K HORNÍ KLADCE, POSAĎTE SE A UCHOPTE DRŽADLA S NATAŽENÝMI PAŽEMI. TÁHNĚTE TYČ CO NEJDÁLE OBLOUKEM SMĚREM DOLŮ. PRO ZVĚTŠENÍ DRÁHY OBLOUKU SE CO NEJVÍCE PŘEDKLOŇTE.

POSILOVÁNÍ VZPAŽMO

UMÍSTĚTE TYČ K HORNÍ KLADCE A OPĚRKY DO HORNÍ POLOHY. UCHOPTE DRŽADLA A SEĎTE STEHNY POD OPĚRKAMA. SEHNĚTE ZÁDA A TÁHNĚTE TYČ K HRUDI.

POSILOVÁNÍ – STYL MOTÝLA

(POSILOVÁNÍ VÝHRADNĚ PRSNÍCH SVALŮ)

POLOŽTE HORNÍ PAŽE SOUBĚŽNĚ S PODLAHOU A PŘEDLOKTÍ PROTI OPĚRKÁM A TLAČTE LOKTY, A NE RUKAMA.

POSILOVÁNÍ NA LAVICI

- NASTAVTE VÝŠKU SEDLA TAK, ABY BYLY DRŽADLA POSILOVACÍCH RAMEN VE STŘEDNÍ ÚROVNI HRUDI.

- POMOCÍ DRŽADEL TLAČTE PROTI POSILOVACÍM RAMENŮM AŽ NA DORAZ OD HORIZONTÁLNÍ DO SVISLÉ POLOHY PRO POSILOVÁNÍ SVALŮ Z RŮZNÝCH ÚHLŮ.

3)	OPAKUJTE POŽADOVANÝ POČET ÚKONŮ

ÚKLONY

PŘEDKLON

PROTAŽENÍ VNĚJŠÍ STRANY  STEHEN

PROTAŽENÍ VNITŘNÍ STRANY STEHEN

PROTAŽENÍ LÝTKA/ ACHILLOVY ŠLACHY