POSILOVACÍ VĚŽ

HG 4700

Návod k montáži a obsluze

Výrobek se může od obrázku mírně lišit

# Úvod

# Vážený zákazníku,

# blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí     a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

# V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

# Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze,   a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

# Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

# Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

# Děkujeme

# ACRA   s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Česká republika, www.acra.cz

Bezpečnostní pokyny pro posilovací VĚŽE

- Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.

- V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné           v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.

- Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte vašeho lékaře.

- Udržujte stroj mimo dosah dětí (Stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík. Díly z černého plastu je možné ošetřit mírným nástřikem silikonového oleje.

- Maximální váha cvičence je 120kg!

- Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje. Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska společnosti ACRA  s. r. o. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.

- Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec. Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 0,5 m volného místa.

- Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!

9. 	Při cvičení noste vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit  Váš pohyb.

10.  Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.

12. Posilovací stroj odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech. Stroj není určen pro profesionální a/nebo komerční použití ani k rehabilitačním účelům!

13. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovejte!

MONTÁŽNÍ VÝKRES

Seznam dílů

| ČÍSLO | Název a popis | Počet ks | ČÍSLO | Název a popis | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svislý nosný rám | 1 | 50 | Zátka 80x40x δ1,5 | 1 |
| 2 | Nosný rám | 1 | 51 | Koncový kryt 50x50 | 6 |
| 3 | Trubka pro pěnový návlek, L=370mm | 4 | 52 | Koncový kryt 38x38 | 1 |
| 4 | Levý zvedací rám | 1 | 53 | Šroub M6x16 | 4 |
| 5 | Horní příčník | 1 | 54 | Nylonová pojistná matice M12 | 3 |
| 6 | Osa | 1 | 55 | Nylonová pojistná matice M10 | 36 |
| 7 | Vodicí tyč | 1 | 56 | Stavěcí šroub M10x10 | 2 |
| 8 | Spojovací rám | 1 | 57 | Plochá podložka 6 | 6 |
| 9 | Pravý zvedací rám | 1 | 58 | Plochá podložka 10 | 91 |
| 10 | Zadní základní rám | 1 | 59 | Podložka 12 | 6 |
| 11 | Vodicí tyč | 2 | 60 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x30 | 2 |
| 12 | Strmá podpěra | 1 | 61 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x25 | 11 |
| 13 | Hlavní lanko | 1 | 62 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x50 | 9 |
| 14 | Ruční lanko | 1 | 63 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x65 | 5 |
| 15 | Nožní lanko | 2 | 64 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x70 | 10 |
| 16 | Trubka, L=560mm | 1 | 65 | Šroub se šestihrannou hlavou M10x75 | 18 |
| 17 | Podložka | 1 | 66 | Šroub se šestihrannou hlavou M12x80 (třída 8.8) | 3 |
| 18 | Otočný rám | 1 | 67 | Šroub s křížovou drážkou M10x25 | 2 |
| 19 | Levý rám | 1 | 68 | Ocelové pouzdro Ø18x Ø12x δ10 | 4 |
| 20 | Pravý rám | 1 | 69 | Ocelové pouzdro Ø38x Ø32x Ø25x δ18 | 2 |
| 21 | Doraz 100x50 | 1 | 70 | Pouzdro 50x50/38x38 | 1 |
| 22 | Levý kolenní zvedací rám | 1 | 71 | Karabinka | 6 |
| 23 | Pravý kolenní zvedací rám | 1 | 72 | Spojka, L=200mm | 2 |
| 24 | Přední základní rám | 1 | 73 | Opěrný rám | 1 |
| 25 | Konzola na dvě kladky | 1 | 74 | Pružina | 1 |
| 26 | Blok volné kladky | 1 | 75 | Rukojeť | 1 |
| 27 | Tyč s rukojetí | 4 | 76 | Hák | 1 |
| 28 | Opěradlo | 1 | 77 | Šroub se šestihrannou hlavou M6x30 | 1 |
| 29 | Sedátko | 1 | 78 | Nylonová pojistná matice M6 | 1 |
| 30 | Loketní opěrka | 2 | 79 | Kulatý kryt | 1 |
| 31 | Malé opěrátko | 1 | 80 | Horní deska | 1 |
| 32 | Prodlužovaní rameno | 1 | 81 | Krátký kolík | 1 |
| 33 | Nosný rám sedátka | 1 | 82 | Plastové pouzdro | 1 |
| 34 | Opěra | 1 | 83 | Deskové závaží | 11 |
| 35 | Podložka | 1 | 84 | Kolík Ø 10x120 | 1 |
| 36 | Držák kladky | 2 | 85 | Pryžová krytka s otvorem 50x508 /Ø25 | 2 |
| 37 | Volicí tyč | 1 | 86 | Pryžová krytka s otvorem 45x45/ Ø25 | 2 |
| 38 | Pouzdro dorazu | 1 | 87 | Komfortní rukojeť Ø 23x Ø 30x165 | 4 |
| 39 | Pěnový návlek Ø23x Ø70x160 | 8 | 88 | Doraz Ø65x Ø26x Ø14 | 2 |
| 40 | Pěnový návlek Ø23x δ5x160 | 12 | 89 | Doraz Ø30x Ø7 | 2 |
| 41 | Pěnový návlek Ø50x Ø80x250 | 2 | 90 | Kladka Ø90 | 12 |
| 42 | Pěnový návlek Ø30x δ5x300 | 2 | 91 | Kolečko M16 | 1 |
| 43 | Koncový kryt Ø38 | 2 | 92 | Plastové pouzdro Ø16x Ø10x14 | 6 |
| 44 | Čtvercová zátka 38x38x δ1,5 | 4 | 93 | Kryt matice M12 | 6 |
| 45 | Čtvercová zátka 45x45x Ø2 | 2 | 94 | Kolík Ø10x80 | 1 |
| 46 | Čtvercová zátka 50x50x δ1,5 | 6 | 95 | Opěrná deska | 3 |
| 47 | Kulatá zátka Ø25x δ1,5 | 20 | 96 | Opěrná deska | 1 |
| 48 | Kulatá zátka Ø32x δ1,5 | 2 | 97 | Příčná tyč | 1 |
| 49 | Zátka 50x25x δ1,5 | 2 | 98 | Tyč | 1 |

Seznam potřebného nářadí

montážní klíče: 2x č. 10, 17, a 19 stranové a imbusový klíč 5. Pokud se některé díly montují obtížně, použijte gumovou paličku

Balení obsahuje: imbusový klíč a víceúčelový plochý klíč s křížovým šroubovákem

Seznam opotřebitelných dílů

podložky pod závažím, lanka, kladky, návleky ramen posilovacích tyčí a opěrných tyčí, sedátko a opěradlo, lavička, plastová uzavírací víčka všech rozměrů, plastové zátky všech rozměrů.

POKYNY K MONTÁŽI

Obr. 1: Na rovné ploše připevněte přední základní rám (#24) k patce vodicí tyče (#7) a upevněte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks), opěrné desky (#96)        a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks). 
(Viz OBR. 1)

Připevněte levý a pravý zdvihací rám (#4, #9)     a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Obr. 2: Zasuňte vodicí tyče (#11 - 2 ks) do otvorů umístěných na vodicí tyči (#7) a zajistěte na místě pomocí šroubů s křížovou drážkou (#67 - 2 ks).

Namažte vodicí tyče silikonovým nebo teflonovým mazacím prostředkem a pak nasuňte dorazy (#88 - 2 ks) na každou vodicí tyč jako na ilustraci.

Připevněte strmou podpěru (#12) k přednímu základnímu rámu (#24) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

V tomto okamžiku neutahujte úplně tyto součásti. Definitivní dotažení bude provedeno později během montáže.

Varování: Tato procedura vyžaduje pomoc druhé osoby.

Obr. 3: Zasuňte volicí tyč (#37) do plastového pouzdra (#82) a vložte krátký kolík (#81) do otvoru ve volicí tyči (#37) a plastovém pouzdře (#82). Potom vložte tento celek spolu s kulatým krytem (#79) do horní desky (#80).

Obr. 4: Opatrně začněte nakládat desková závaží (#83) na vodicí tyče (#11).

Varování: Nikdy nezvedejte víc, než dokážete bezpečně unést. Kromě toho nezvedejte pouze zády. Doporučujeme zvedat tak, že pokrčíte kolena a pomalu zvednete závaží s narovnanými zády. Během zvedání dávejte pozor, aby byla váha rozložená na kolena a nohy. Při zvedání těžkých břemen rovněž doporučujeme používat speciální zpevňující pás.

Nasuňte horní desku s volicí tyčí na vodicí tyče tak, aby spočívala na celém sloupci závaží.

Obr. 5: Připevněte horní příčník (#5) ke strmé podpěře (#12) a zajistěte           na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks). Potom zasuňte obě vodicí tyče (#11) do otvorů v horním příčníku (#5) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#61 - 2 ks) a plochých podložek (#58 - 2 ks).

Obr. 6: Připevněte svislý nosný rám (#1) a zadní základní rám (#10) k vodicí tyči (#7) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Připevněte jeden konec spojovacího rámu (#8) k hornímu příčníku (#5)       a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#60 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks). Pak připevněte druhý konec spojovacího rámu (#8) ke svislému nosnému rámu (#1) a zajistěte          na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks), opěrné desky (#95) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Vyrovnejte a úplně upevněte tento celek a dotáhněte všechny skupiny, které jste předtím nechali volně upevněné.

Obr. 7: Připevněte opěrný rám (#73) ke strmé podpěře (#12) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks), opěrné desky (#95) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Připevněte otočný rám (#18) k hornímu příčníku (#5) a s použitím gumové palice zasuňte osu (#6) skrz otvory v otočném rámu (#18) a objímku v horním příčníku (#5) tak, aby lícovala s oběma stranami.

Připevněte otočný rám (#18) k ose (#6)            s použitím stavěcích šroubů (#56 - 2 ks).

Poznámka: Doporučujeme namazat osu (#6) před montáží univerzálním mazacím tukem.

Obr. 8: Vložte hák (#76) do obdélníkového otvoru v otočném rámu (#18) a pak ho zahákněte do otvoru pomocí pružiny (#74).

Připevněte rukojeť (#75) k háku (#76) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#77), plochých podložek (#57 - 2 ks) a nylonové pojistné matice (#78).

Obr. 9: Připevněte pravý rám (#20) k otočnému rámu (#18) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#66), podložek (#59 - 2 ks) a nylonové pojistné matice (#54).

Poznámka: Doporučujeme namazat šroub se šestihrannou hlavou (#59) před montáží univerzálním mazacím tukem.

Upevněte pěnovou hmotu (#41) na pravý rám (#20).

Připevněte tyč s rukojetí (#27) k pravému rámu (#20) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#61) a ploché podložky (#58).

Nakonec nasaďte pryžovou krytku s otvorem a pěnovou hmotou (#40) na kulatou trubku pravého rámu (#20) jako na ilustraci.

Opakujte výše uvedenou proceduru a smontujte levý rám (#19).

Obr. 10: Připevněte nosný rám sedátka (#33) ke strmé podpěře (#12) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks), opěrné desky (#95) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Připevněte prodlužovací rameno (#32) k nosnému rámu sedátka (#33) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#66), podložek (#59 - 2 ks) a nylonové pojistné matice (#54).

Obr. 11: Připevněte sedátko (#29) k nosnému rámu (#33) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#64 - 2 ks) a plochých podložek (#58 - 2 ks).

Připevněte opěradlo (#28) ke strmé podpěře (#12) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#64 - 2 ks) a plochých podložek (#58 - 2 ks).

Obr. 12:

Připevněte podložku (#35) k opěře (#34) pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#61 - 2 ks) a plochých podložek (#58 - 2 ks), pak zasuňte opěru (#34) do prodlužovacího ramena (#32) a zajistěte kolečkem (#91) v požadované výšce.

Vložte pěnové trubky (#3 - 2 ks) do otvorů          v nosném rámu sedátka (#33) a  prodlužovacího ramena (#32). Potom nasaďte pěnovou hmotu (#39 - 4 ks) na pěnové trubky (#3 - 2 ks).

Obr. 13:

Připevněte levý kolenní zvedací rám (#22)         a pravý kolenní zvedací rám (#23) ke svislému nosnému rámu (#1) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#65 - 2 ks), plochých podložek (#58 - 4 ks) a nylonových pojistných matic (#55 - 2 ks).

Obr. 14:

Vložte tyč s rukojetí (#27) do levého kolenního zvedacího rámu (#22) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#61)      a ploché podložky (#58).

Připevněte loketní opěrku (#30) k levému kolennímu zvedacímu rámu (#22) a zajistěte    na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#64 - 2 ks) a plochých podložek (#58 - 2 ks).

Opakujte výše popsanou proceduru a smontujte pravý kolenní zvedací rám (#23).

Připevněte malé opěrátko (#31) ke svislému nosnému rámu (#1) a zajistěte na místě pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (#64 - 2 ks)        a plochých podložek (#58 - 2 ks).

Obr. 15:

Připevněte nosný rám (#2) ke svislému nosnému rámu (#1) a zajistěte na místě pomocí kolíku (#94).

Nasaďte pěnovou hmotu (#39) na kulatou trubku nosného rámu (#2).

Vložte trubku (#16) do otvoru v nosném rámu (#2) a zajistěte na místě pomocí šroubu se šestihrannou hlavou (#61). (Viz OBR. 15-A) Potom nasaďte pěnovou hmotu (#40 - 2 ks) na trubku (#16).

Zasuňte pěnové trubky (#3 - 2 ks) do otvorů     ve svislém nosném rámu (#1) a pak nasaďte pěnovou hmotu (#39 - 2 ks) a pěnovou hmotu (#40 - 2 ks) na pěnové trubky (#3 - 2 ks).

Pamatujte si:

Když montujete lanko a kladku, nasaďte nejprve lanko na kladku a pak teprve namontujte kladku.

POZOR:

Až smontujete stroj, nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou lanka dobře napnutá.

(Doporučujeme udržovat vzdálenost 2-5 mm mezi horní deskou a deskovými závažími; pak jsou lanka dobře napnutá.)

Pokyny ke cvičení

(posilovací VĚŽE)

Používání posilovací věže společnosti ACRA s.r.o. Vám přinese několik výhod: zlepší vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost.

1. Zahřívací fáze

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet         po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!

2. Fáze cvičení

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením.

3. zklidňující fáze

Tato fáze je nutná pro to, aby se váš kardiovaskulární systém a vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

###### Tvarování SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

Snižování hmotnosti

Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.

# POKYNY KE CVIČENÍ

ZÁRUČNÍ LIST

(POSILOVACÍ VĚŽE)

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je     nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA  s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu,               ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

- Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

- Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

- Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

- Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

- Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

- Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

| Typové označení výrobku: |  | Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího: |
| --- | --- | --- |

| Datum reklamace | Vytýkaná vada | Záznamy servisního střediska | Výměna součástky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:		ACRA   s. r. o.

Brodská 161

Reklamační oddělení – tel./fax 481 623322, e-mail: acra@acra.cz              			513 01 Semily

IČ: 64254330

# Text boxes

ÚKLONY

PŘEDKLON

PROTAŽENÍ VNĚJŠÍ STRANY  STEHEN

PROTAŽENÍ VNITŘNÍ STRANY STEHEN

PROTAŽENÍ LÝTKA

ZVEDÁNÍ KOLEN

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. LEHNĚTE SI NA ZÁDA S NOHAMA TÉMĚŘ NAROVNANÝMA A PRSTY SMĚREM NAHORU, DEJTE TYČ PROFILU T MEZI VAŠE CHODIDLA A ZVEDEJTE KOLENA CO NEJBLÍŽE K HRUDI.

PROCVIČOVÁNÍ BICEPSU

(BICEPS-OHÝBÁNÍ PŘEDLOKTÍ)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. UCHOPTE TYČ, STŮJTE S NAPJATÝMI PAŽEMI A KOLENY K SOBĚ A ZVEDEJTE TYČ CO NEJVÝŠE.

VESLOVÁNÍ

(TRAPÉZOVÝ SVAL)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE. POSAĎTE SE S PATAMA PROTI PŘÍČNÉ VZPĚŘE, MÍRNĚ POKRČENÉ NOHY NATÁHNĚTE SMĚREM K SEDU SNOŽMO, OHNĚTE ZÁDA A PŘITAHUJTE SE K PASU.

PROCVIČOVÁNÍ ZÁPĚSTÍ

(OHÝBÁNÍ V PŘEDLOKTÍ)

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE A OTOČTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU. POLOŽTE PŘEDLOKTÍ NA OPĚRKY, ZATÍMCO DRŽÍTE TYČ A CO NEJVÍCE HÝBEJTE ZÁPĚSTÍM. UCHOPTE DRŽADLA OPAČNĚ A POHYBY OPAKUJTE.

CVIKY V POSTOJI KAZATELE – OPAČNÉ UCHOPENÍ

(BICEPS-S VELMI SILNÝM DŮRAZEM NA SVALY NA PŘEDLOKTÍ) STEJNÉ JAKO U PŘEDEŠLÉHO CVIKU, ALE S OPAČNÝM ÚCHOPEM. MŮŽETE ZJISTIT, ŽE ÚCHOP V PŘEDLOKTÍ JE OMEZEN PŘI TOMTO CVIČENÍ A NE SÍLA VAŠEHO BICEPSU.

CVIKY V POSTOJI KAZATELE

(OHÝBÁNÍ PŘEDLOKTÍ) UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K DOLNÍ KLADCE A OTOČTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU. POSAĎTE SE NA SEDLO, PŘEDKLOŇTE SE A UCHOPTE TYČ A KOLENA UMÍSTĚTE PROTI OPĚRKÁM A ZVEDEJTE TYČ OBLOUKOVITÝM POHYBEM CO NEJVÝŠE.

PROTAHOVÁNÍ

UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K HORNÍ KLADCE A NATOČTE OPĚRKY K DOLNÍMU OTVORU. ZAVĚSTE NOHY KOLEM OPĚREK A UCHOPTE TYČ OHNUTOU U PASU A CO NEJVÍCE SE PŘEDKLÁNĚJTE.

NATAHOVÁNÍ NOHOU

(ČTYŘHLAVÝ SVAL STEHENNÍ)

UMÍSTĚTE OPĚRKY K DOLNÍMU OTVORU, ZAVĚSTE NOHY KOLEM OPĚREK A UCHOPTE SPODEK SEDADLA. NOHY POMALU NATAHUJTE A VRACEJTE ZPĚT.

OHÝBÁNÍ NOHOU

(PODKOLENNÍ ŠLACHY)

TOTO CVIČENÍ SE PROVÁDÍ JEDNOU NOHOU. UMÍSTĚTE OPĚRKY K HORNÍMU OTVORU,  ZAVĚSTE NOHU POD KOLENEM PROTI HORNÍ OPĚRCE A CO NEJVÍCE TYČ ZVEDEJTE.

POSILOVÁNÍ – STYL MOTÝLA

(POSILOVÁNÍ VÝHRADNĚ PRSNÍCH SVALŮ)

POLOŽTE HORNÍ PAŽE SOUBĚŽNĚ S PODLAHOU A PŘEDLOKTÍ PROTI OPĚRKÁM A TLAČTE LOKTY, A NE RUKAMA.

POSILOVÁNÍ V PŘEDPAŽENÉ POLOZE

(PRSNÍ SVALY) UMÍSTĚTE TYČ PROFILU T K HORNÍ KLADCE, POSAĎTE SE A UCHOPTE DRŽADLA S NATAŽENÝMI PAŽEMI. TÁHNĚTE TYČ CO NEJDÁLE OBLOUKEM SMĚREM DOLŮ. PRO ZVĚTŠENÍ DRÁHY OBLOUKU SE CO NEJVÍCE PŘEDKLOŇTE.

POSILOVÁNÍ VZPAŽMO

UMÍSTĚTE TYČ K HORNÍ KLADCE A OPĚRKY DO HORNÍ POLOHY. UCHOPTE DRŽADLA A SEĎTE STEHNY POD OPĚRKAMA. SEHNĚTE ZÁDA A TÁHNĚTE TYČ K HRUDI.

POSILOVÁNÍ NA LAVICI

- NASTAVTE VÝŠKU SEDLA TAK, ABY BYLY DRŽADLA POSILOVACÍCH RAMEN VE STŘEDNÍ ÚROVNI HRUDI.

- POMOCÍ DRŽADEL TLAČTE PROTI POSILOVACÍM RAMENŮM AŽ NA DORAZ OD HORIZONTÁLNÍ DO SVISLÉ POLOHY PRO POSILOVÁNÍ SVALŮ Z RŮZNÝCH ÚHLŮ.

3)	OPAKUJTE POŽADOVANÝ POČET ÚKONŮ