MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER

GB6000

NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

# Úvod

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí  a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

Děkujeme

ACRA s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Česká republika, www.acrasport.cz

Bezpečnostní pokyny

(pro posilovací stroje s počítačem)

Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou řádně sestaveny a utaženy. Vaší povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.

V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.

Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte Vašeho lékaře. Dodržujte pitný režim, po ukončení cvičení, delším než 20 minut.

Udržujte stroj mimo dosah dětí (stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík. Díly z černého plastu je možné ošetřit mírným nástřikem silikonového oleje.

Maximální váha cvičence je 180 kg!

Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje. Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů! Opravy a seřízení přenechejte odborným pracovníkům servisního střediska, společnosti  ACRA, s. r. o. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob.

Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec  (není však vhodné použití pásu na velmi tlustém koberci, jelikož stroj špatně odvětrává a také kvůli prachu). Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 1 m volného místa.

Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!

Před začátkem cvičení nejprve uchopte madla, stoupněte si na okraje pásu, stiskněte START, pás se rozjede na nejnižší rychlost. V tomto okamžiku můžete vstoupit na pás.

Při cvičení noste vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit Váš pohyb. Používejte sportovní obuv s měkkou podrážkou.

Při přemísťování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.

Posilovací stroj odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech i ve fitness centrech, sportovních klubech a podobně. Stroj není certifikován, pro použití s kardiostimulátorem.

Elektro zařízení (počítač) nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, stejně tak baterie použité do počítače.

14. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovejte!

Stručný popis

GB6000 - Běžecký trenažer

GB6000 – běžecký pás je výrobek, který napomáhá udržení fyzické kondice všech věkových skupin. Pás má přehledný ovládací panel s mnoha funkcemi a s tlačítky rychlého nastavování parametrů, usnadňujících ovládání pásuStroj je především určený pro domácí použití, svou konstrukcí a jednotlivými vlastnostmi je stavěný na větší zatížení. Jednotlivé části stroje jsou zobrazeny na následujím diagramu.

Hlavní technické parametry

Účel použití : Umožňuje chůzi i běh bez závislosti na přírodních podmínkách

Úroveň využití : Pás je vhodný pro vyšší zátěž při domácím použití

Ovládací panel zobrazuje : rychlost, čas, vzdálenost, puls, kalorie, tělesný tuk, atd.

Displej panel：LCD displej, vstup pro MP3 přehrávač

Výkon motoru : 2,5HP – stálý výkon,  6,0 HP okamžikový výkon

Napětí : 230V±10%

Kmitočet : 50HZ

Doporučený tepltní rozsah pro použití pásu : 0∽40℃

Rychlostní rozsah : 1 - 22km/h

Elektrický náklon : 0 – 22 %

Časový rozsah se zobrazuje v rozmezí  0:00 – 99:59 ( minuty / sekund )

Rozsah vzdálenosti se zobrazuje v rozmezí  0.1 – 99.99 km

Rozměry pásu (D*Š*V) : 1910x850x1380（mm）

Netto hmotnost：98KGS； Brutto: 106KGS

Maximální nosnost : 180 kg

Tipy pro bezpečné používání pásu

- Vkládejte elektrickou zástrčku tsroje přímo do zásuvky ve zdi. Omezte používání prodlužovacích kabelů.  Zásuvkový obvod by měl být jištěný pojistkami 16 A.

- Doporučujeme maximální časový úsek pro použití pásu 2 hodiny, poté nechte stroj alespoň 30 minut bez provozu. Při dlouhodobém zatížení doporučujeme maximální zátěž pásu (hmotnost cvičícího do 140 – 150 kg.  Při limitní hmotnosti 180 kg používejte pás pouze krátkodobě – do cca 30 minut maximálně a poté udělejte 30 minut přestávku na vychladnutí stroje.

- Umístěte pás na suchou rovnou podlahu, vyhněte se umístění na vasokém koberci a na místech s průvanem. Do pásu se zachytává prach, je tedy třeba se maximálně vyhnout zanášení stroje prachem. Zároveň připomínáme nutnost čištění stroje, které je věnována samostatná část návodu.

- Nedoporučujeme pás používat dětmi do 10 let bez dozoru, aby nedošlo ke zranění.

- Bezpečnostní klíč (SAFETY KEY) musí být nasazený na svém místě, jinak pás nepůjde spustit.

- Pás po použití vždy odpojte ze sítě, aby nedošlo případným přepětím v síti k poškození elektrické regulace pásu.

- Konzultujte použití pásu se svým lékařem v případě potíží se srdce, v těhotenství, při obezitě.

- Při nevolnosti nebo jiných obtížích ukončete cvičení.

Dodržováním výše uvedených pokynů předejdete zranění a poškození pásu.

Ovládací panel běžeckého pásu

（1）“Tlačítka pro rychlé nastavení náklonu”

Stiskem příslušného tlačítka dojde k okamžitému nastavení požadovaného úhlu náklonu

（2）LCD displej

1. “incline” : Zobrazuje náklon pásu (range: 0-22% ) POZOR – nastavení náklonu používejte

pouze po dobu 1 minuty maximálně, pak nechejte 10 minut pauzu před opětovným použitím.

2. “distance”: Zobrazuje vzdálenost v rozsahu 0 km-99.99km

3. “time”:  Zobrazuje čas v rozsahu  00:00 - 99:59minut/sekund

4. “speed”: Zobrazuje rychlost v rozsahu  1km/h - 22km/h）

5. “cal/pulse”: Pokud měříme puls držením snímacích čidel, zobrazuje se puls, jestliže puls neměříme, zobrazují se spotřebované calorie v rozsahu 0 - 999 kalorií

6.MP3: funkce je zobrazena, pokud máme napojený MP3 přehravač

（3）“speed short cut key”

Under running condition, press this key, speed can be set to the value directly.

（4）“Tlačítko PROG” (držte stisknuté toto tlačítko dokud se Vám na displeji nezobrazí požadovaný typ programu, který chcete spustit). Tímto tlačítkem si můžete zvolit jakýkoli ze základní nabídky přednastavených programů – v nabídce je celkem 99 přednastavených programů. Jejich průběh je zobrazený na přiloženém diagramu. Programy P1 – P50 jsou pouze programy rychlostní, bez jakékoli změny nastavení sklonu pásu.  Programy P51 – P99 jsou programy kombinované rychlostí a sklonem pásu. Celkem se jedná o 49 kombinovaných programů rychlosti a zároveň náklonu.

“Program s přednastavenou vzdáleností”

Před spuštěním běžeckého pásu, můžete si pomocí tlačítka PROG a MODE, navolit jednu ze čtyř programů vzdálenosti – U1 – U4. Pokud stisknete znovu tlačítko MODE, začne pás Vaší vzdálenost nahrávat. Jinak bude pás nahrávat každýc program na 500 metrů. Tento záznam pás nahraje a uloží pro Vaše další použití.

“Uživatelské programy”

Držte tlačítko „Program“ dokud se nezobrazí na displeji výběr programů. K dispozici jsou 3 typy uživatelem definovaných programů C1 – C3. Vyberte jeden z programů a stiskněte tlačítko MODE pro úpravu programu.

a) Nejprve je třeba, vybrat program, pomocí tlačítka „Program“.

b) Stiskněte tlačítko „MODE“ pro výběr jednoho z programů  - C1, C2, nebo C3.

Po výběru programu, si nyní můžete nastavit požadovanou rychlost a požadovaný sklon. Tlačítkem „Zvýšení rychlosti“ nebo „Snížení rychlosti“ si navolte požadovanou rychlost od 1 do 22 km/h. Tlačítkem „Zvýšení sklonu“ nebo „Snížení sklonu“ nastavte požadovaný sklon od 0 až do 20 %

c) Po té stiskněte tlačítko „MODE“ pro uložení nastavení rychlosti a sklonu, nastavte čas v minutách. Tento krok opakujte, dokud nenastavíte požadovaný casový rozsah v minutách Vámi zvoleného programu.

（5）“incline up”

Tlačítko můžete stisknou opakovaně pro přidávání náklonu po 1% nebo jej držet stisknuté

až do nastavení zvolené výšky náklonu až do maximální nastavitelné výše 22%. POZOR –

nastavení náklonu používejte pouze po dobu 1 minuty maximálně, pak nechejte 10 minut pauzu

před opětovným použitím. Důvodem je zchladnutí ovládacího motorku, který jinak vypne

ovládání na tuto dobu. Je to ochrana proti poškození.

（6）“incline down”

Tlačítko lze použít stejným způsobem jako “incline up” pro snižování náklonu

（7）“music”

Stiskněte tlačítko pro zesílení nebo zeslabení zvuku reproduktorů

（8）“start”

Po předchozí přípravě všech kroků stisknutím spustíte pohyb pásu rychlostí 1.0km/h.

（9）“USB-next ”

Pokud používáte USB připojení pro přenos zvukového záznamu, tímto tlačítkem vybíráte Záznam ve vašem přístoji.

（10）“VOL + -”

Pokud jsou zapnuté reproduktory, těmito tlačítky zvyšujete nebo snižujete hlasitost.

（11）“Tlačítko BODY FAT”

Stiskněte toto tlačítko pro vyhodnocení Vašeho tělesného tuku. Stiskněte jednou a v okénku se bude zobrazovat „BODY FAT – BMI Index“. Po té stiskněte tlačítko „MODE“, zobrazí se SEX1, což symbolizuje muže. SEX2, symbolizuje ženu. Pro výběr pohlaví stiskněte „Zvýšení rychlosti“, nebo „Snížení rychlosti“.

Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou, pro volbu věku. Automaticky se zobrazí věk 25 let (AGE 25 ). Věk nastavte pomocí tlačítek „Zvýšit rychlost“ a „Snížit rychlost“, v rozmezí 10 – 99 let.

Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou, pro volbu výšky postavy. Automaticky se zobrazí výška 170 cm  (HEIGHT 170 ). Výšku nastavte pomocí tlačítek „Zvýšit rychlost“ a „Snížit rychlost“, v rozmezí 50 – 250 cm.

Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou, pro volbu váhy. Automaticky se zobrazí váha 60 kg  (WEIGHT 60 ). Váhu nastavte pomocí tlačítek „Zvýšit rychlost“ a „snížit rychlost“, v rozmezí 20 – 200 kg. Stiskněte tlačítko „MODE“. V okně se zobrazí „BMI Index“. Panáček se zobrazí v okně, jakmile se chytíte rukojetí, na snímačích pulsu. Program ukončete tlačítkem „MODE“.

Stiskněte tlačítko „BODY FAT“, pro vyhodnocení Vašeho tělesného tuku.

Upozornění: Údaje jsou pouze orientační!

Vysvětlivky k BMI – body mass indexu:

Bodyfat – BMI index : < 19: podváha

Bodyfat – BMI index : 19~25: normální tělesný tuk

Bodyfat – BMI index : 26~30: nadváha

Bodyfat – BMI index : > 30: obezita

（12）. “speed down”

Tímto tlačítkem můžete regulovat rychlost běhu směrem dolů dle vašich požadavků.

（13）“speed up”

Tímto tlačítkem můžete regulovat rychlost běhu směrem nahoru dle vašich požadavků.

(14) “fan”

Under running condition, you could press this key to open or off the fan. the default state is off.

(15) “stop”

Pokud při běhu stisknete toto tlačítko a rychlost bude vyšší než 3.5km/h, pás nejprve zpomalí rychlost na 3 km/hod. A teprve poté úplně zastaví. V průběhu zastavování nejsou ostatní tlačítka aktivní. Pokud je při stisknutí tohoto tlačítka rychlost nižší než 3km/h, pás zastaví okamžitě.

（16）“USB-previous ”

Pokud využíváte USB připojení pro poslech zvukového záznamu, stiskněte toto tlačítko pro volbu dalšího zvukového záznamu ve vašem přístoji.

(17) “Safety key”

V případě nutné potřeby odpojením bezpečnostního klíče od spínače na panelu dojde k okamžitému zastavení pásu.

Uvedení pásu do provozu

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte vypínač na rámu, do polohy „1“

2. Bezpečnostní pojistku dejte do správné polohy, po té, bude obvod zapnutý. Po té stiskněte tlačítko „Start“ a otestujte chod pásu z nízké rychlosti až na vysokou. Po otestování, stiskněte tlačítko ON/OFF.

3. Pokud je vše v pořádku, pás se rozeběhne.

Postup při spouštění a vypínání pásu z provozu

- Vložte zástrčku připojovací sňůry do zásuvky ve zdi, zapněte spínač na stroji do polohy “I”

- Přiložte na kontrolní spínač na panelu bezpečnostní klíč. Po několika sekundách bude panel připravený do provozní podoby a stroj tím bude následně připravený k použití.

- Připevněte si druhý konec bezpečnostního klíče na oděv a postavte se na boční lišty pásu pro usnadnění nástupu na pás.

- Stisknutí tlačítka „Start“, se pás rozeběhne rychlostí 1 km/h. Na displeji, v okénku pro rychlost, se bude zobrazovat rychlost v km/h. . Nastupte na pás a poté můžete postupně zvyšovat rychlost

- Stiskněte tlačítko rychlosti, nebo sklonu, pro úpravu požadované rychlosti, nebo sklonu. Na displeji se bude požadovaná rychlost, či sklon zobrazovat.

- Po skončení cvičení zastavte stroj, odpojte se od bepečnostního klíče a stroj vypněte. Při ukončování pohybu vyčkejte až do úplného zastavení a teprve poté sestupujte z pásu. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.

POZOR – nastavení náklonu používejte pouze po dobu 1 minuty maximálně, pak nechejte 10 minut pauzu před opětovným použitím. Důvodem je zchladnutí ovládacího motorku, který jinak vypne   ovládání na tuto dobu. Je to ochrana proti poškození, nejedná se o závadu.

Měření srdečního tepu

Pás zobrazuje tepovou frekvenci, při cvičení, pomocí snímačů na rukojetích. Hodnoty jsou pouze orientační.

Skládání pásu pro manipulaci

Nejprve zvedněte a sklopte zadní část rámu, až uslyšíte slabý zvuk (cvaknutí). To znamená, že pás byl zajištěn v koncové poloze pro manipulaci.

Otvírání pásu pro použití

Vytáhněte zajišťovací kolík tak, aby se pás uvolnil pro vyklopení. Zatlačte na zadní část pásu dolů cca o 10%, aby se pás automaticky otevřel.

ÚDRŽBA PÁSU

ŠPATNÝ CHOD PÁSU, NEBO KLÍNOVÉHO ŘEMENE:

Když běžící pás přeskakuje nebo jede pomaleji než je navolená rychlost, postupujte dle následujících kroků tak, aby jste se ujistili, zda je třeba upravit běžecký pás, nebo klínový řemen.

- je nutno odšroubovat šroub, na ochranném krytu pásu a sundat jej.

- zapněte pás na rychlost, okolo 3 km/h a nakročte na pás a pokuste se ho zastavit. Pokud se pás zastaví společně s předním rotátorem, ale motor stále běží, je třeba upravit – napnout klínový řemen.

Pokud se běžící pás zastaví, ale přední rotátor stále běží, je třeba upravit - napnout běhací pás.

- Úprava klínového řemene:

Vypojte pás z napájení ( ze sítě ) a sundejte ochranný kryt. Uvolněte čtyři šrouby na motoru a šroubujte seřizovací šroub – speciální šroub, určený pro nastavení. Šroubujte ve směru hodinových ručiček. Po té zašroubujte všechny čtyři šrouby na motoru.

Zapněte pás do napájení. Překontrolujte zda klínový řemen není uvolněný a je dostatečně napnutý. Pokud je třeba řemen ještě dopnout, opakujte úkon ještě jednou.

- Nastavení běžeckého pásu:

Používejte pás na pevném, rovném povrchu. Pokud i tak není pás stabilní, navolte na pásu rychlost 5 - 6 km/h. Otočte šrouby na obou stranách do prava, či do leva, pro nastavení pásu, jak je zobrazeno na obr. níže.  Použít  k tomu lze 8 mm klíč.

Pokud je pás vychýlen k jedné straně, vybalancujte pás pomocí šroubů, dle potřeby, jak je vyobrazeno na obr. níže.

Mazání pohyblivých částí a čištění – VELMI DŮLEŽITÉ !!!

Tření podložky může hrát důležitou roli ve fungování a životnosti Vašeho stroje. Proto doporučujeme pravidelně promazávat pohyblivé části, silikonovým olejem, aby se zvýšila životnost pásu. Pás je třeba promazat, po cca prvních 40 hodinách provozu. Dále doporučujeme promazávat plošinu dle následujícího časového rozvrhu:

- mírné používání (méně než 3 hodiny za týden) každých 6 měsíců

- střední používání (3-5 hodin týdně) každé 3 měsíce

- intenzivní používání (vice než 5 hodin týdně) každých 6-8 týdnů.

Pro otírání od prachu, použijte měkký, vlhký hadřík. Otřete plochu mezi pásem a plošinou.

Prach je vždy nutné setřít před opětovným mazáním. Pokud by zůstal nános prachu, zmenší se účinnost nového namazání desky, zvýší se tření mezi pásem a běhací deskou a tím dojde i ke zbytečnému přetěžování motoru. PROTO VŽDY UDRŽUJTE SPRÁVNĚ NAMAZANÝ PÁS !

Rovnoměrně rozetřete mazadlo – nejlépe silikónový olej (je v plastové tubě přiložený k pásu)na vnitřní povrch pásu a na běhací desku, případně na desku rovnoměrně nastříkejte olej ve spreji (předtím se ujistěte, že stroj je vypnutý a odpojený od zdroje). Spíš doporučujeme tekutý olej, protože olej ve spreji je těkavý a brzy se z povrchu odpaří.

Pravidelně promazávejte přední a zadní válečky, abyste udrželi jejich maximální výkon.

Mazání pásu je znázorněno na přiloženém obrázku :

Je také nutné průběžně odstraňovat prach z prostoru motoru a přilehlých částí. Odšroubujte plastový kryt nad motorem a celý prostor buď vysajte vysavačem (OPATRNĚ, abyste se nedotli a nepoškodili tištěné spoje a všechny elektrické součástky). Pokud nechcete používat vysavač, použijte jemný štětec, který opatrně vše očistěte od prachu. Následně kryt opět nasaďte na původní místo. Je třeba dodržet pravidlo, že pás BUDE ODPOJENÝ od zdroje elektrického proudu !

POZOR! Před údržbou a čištěním, se ujistěte, že je pás odpojen od elektrického proudu.

Chraňte stroj před vzdušnou vlhkostí a před politím jakoukoli tekutinou. Mohlo by

dojít k elektrickému zkratu v elektrické části pásu.

Analyzování a odstranění závad:

|  | Problém | Pravděpodobná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pás nelze spustit Displej nic nezobrazuje | Bezpečnostní pojistka není ve správné poloze | Dejte pojistku do správné polohy |
|  |  | Tlačítko je v poloze „0“ | Zapněte tlačítko do polohy „1“ |
|  |  | Počítač není správně zapojen | Otevřete kryt pásu a znovu zapojte kabely počítače |
| 2 | Měření tepové frekvence nezobrazuje hodnoty | Snímače pulsu nejsou vlhké Pás je ovlivněn elektromagnetismem | Navlhčete snímače vodou |
|  |  |  | Zabraňte stiku s elektromagnetickými vlnami |
| 3 | Náklon pásu nefunguje Porucha | Kabel motoru, není správně zapojen | Otevřete kryt a zapojte kabel motoru |
|  |  |  | Řešení |
| 4 | Pás nelze spustit | Bezpečnostní pojistka není ve správné poloze | Dejte pojistku do správné polohy |
| 5 | Pás běží pomaleji nebo rychleji než je uvedený údaj | Uvolněný pás | Dle návodu pás srovnejte v rámu a znovu napněte |
| 6 | Běžecký pás prokluzuje | Klínový řemen není dostatečně napnutý | Čtěte odstavec „Úprava klínového řemene“, výše |
| 7 | Běžecký pás je vychýlen ke straně | Pás je špatně výškově nastaven | Čtěte odstavec „Nastavení běžeckého pásu“, výše |

Pokud by problémy přetrvávaly, obraťte se na dovozce pásů – ACRA s.r.o. dle kontaktních údajů v závěru tohoto návodu s popisem závady a požadavkem na řešení.

Zobrazení chyb a automatická kontrola pásu

Chyby zobrazené na displeji : Pokud není chod pásu v pořádku, na displeji se zobrazí kódové označení pravděpodobné příčiny závady.

Běžecký pás může zobrazovat následující chyby :

E-01  Není zjištěn signál ukazatele rychlosti

E-02  Napětí překročilo značených 220 – 240 V

E-03  Přetížený motor

E-04  Špatné zapojení mezi motorem a ovládacím panelem

E-06  Špatné zapojení mezi displejem a regulátorem

E-07  Bezpečnostní pojistka – klíč není připojena ke spínači na panelu

E-09  Porucha sklonu pásu

E-0P  Porucha rychlosti

E-0E  Špatné připojení motoru k regulátoru, nebo vadný obvod napájení

LUBE – blikající nápis avizuje nedostatečně namazanou desku pod běhacím pásem

Postup při vymazání varovného nápisu LUBE z dipleje – tento postup lze použít až v případě

promazání pásu a rozprostření oleje po ploše běhací desky :

1/ Zapněte stroj s odejmutým Safety key mimo tlačítko na displeji

2/ Stiskněte souběžně tlačítka INCLINE UP + INCLINE DOWN na OVLÁDACÍM PANELU (nutno

Dodržet)– NIKOLI NA ŘIDÍTKÁCH

3/ Vložte Safety key na své místo na panelu a počkejte cca 2 vteřiny.

4/ Nápis by měl zmizet a pás je připravený k dalšímu použití.

AUTOMATICKÁ KONTROLA

V případě potřeby můžeme nechat pás provést auto-kontrolu – automatickou kontrolu funkcí :

Vyjměte bezpečnostní pojistku, stiskněte „START“ a „Zvýšení rychlosti“ souběžně a tlačítka podržte. Potom opět vložte bezpečnostní pojistku, tlačítka pusťte a stiskněte tlačítko „MODE“. Trenažér začne provádět auto-kontrolu. Až se na displeji zobrazí ukončení kontroly ( Finished ), stiskněte znovu tlačítko „MODE“. Pás se pohybuje od nejmenší rychlosti po největší a sklon od nejnižšího k nejvyššímu. Auto-kontrola se vypne automaticky sama. Celý proces trvá přibližně 2 minuty.

Poznámka: Při provádění auto-kontroly, nestůjte na trenažéru!!

Montážní postup pro sestavení pásu : postupujte v pořadí dle bodů 1 – 5  :

Vysvětlivky:

screw – šroub

washer – podložka

nut – matice

cushion – těsnění

Veškeré kabely jsou propojené. Dbejte na správné sesazení jednotlivých dílů, postujte pomalu

A opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí, a tím I možnosti přerušení kabelů z kabelových svazků.

Spojovací material na upevnění jednotlivých částí si připravte předem dle uvedeného rozpisu. Dodržte rozměry jednotlivých šroubů a matic, aby všechny spojované díly byly řádně upevněné a pás byl po montáži plně funkční.

Ještě jednou zdůrazňujeme důležitost mazání stroje pro jeho správný chod a pro snížení opotřebení všech částí. Neopomínejte nutnost předchozího vyčištění od prachu a jiných nečistot před samotným mazáním stroje.

Mazání stroje : pro mazání pohyblivých částí, desky běžeckého pásu a pohonných částí používejte silikonový olej. Je nutné desku udržovat dobře namazanou. Před namazáním je nutné setřít prach, který se na desku nachytá. Pro mazání můžete použít silikonový olej v plastové tubě – nutno rozetřít po ploše běhací desky nebo nastříkat silikonový sprej. Spíš doporučujeme tekutý olej než nástřik ve spreji, protože olej se na desce udrží, olej ve spreji je příliš těkavý a brzy se odpaří.

Je nutné dodržovat tuto činnost pro prodloužení životnosti stroje.

POKYNY KE CVIČENÍ

(posilovací stroje s počítačem)

Používání posilovacího stroje společnosti ACRA, s.r.o, Vám přinese několik výhod: zlepší Vaši fyzickou kondici, zpevní svaly a při kontrole přijímaných kalorií Vám pomůže snížit hmotnost. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje.

1. Zahřívací fáze

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte!

Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejt je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znovu mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí. Pro účinné cvičení na snižování hmotnosti je třeba tepovou frekvenci udržovat ve vyznačeném pásmu “OPTIMÁLNÍ TEP”. Jedině tak bude cvičení dostatečně účinné pro spalování tuků. Při vyšší tepové frekvenci již tělo spaluje pouze cukry a v případě jejich spotřebování bílkoviny, což vede k úbytku svalové hmoty při plném zachování tuků v těle.

KONTROLUJTE SVŮJ SRDEČNÍ TEP

Abyste byli schopni zkontrolovat svůj srdeční tep, musíte nejprve vědět, jak jej změřit. Nejsnazší způsob je přitisknout konečky prstů k tepně na vašem krku, mezi svaly a dýchacími cestami. Spočítejte počet pulsů za 10 vteřin a vynásobte jej 6. Tak dostanete váš srdeční tep za minutu.

CVIČTE V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Jakou úroveň srdečního tepu musíte udržovat během vašeho cvičení? Požádejte svého lékaře, aby vám dal náležité pokyny odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.

ZÁRUČNÍ LIST  (Posilovací stroje s počítačem)

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí). Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F0020281.

| Typové označení výrobku: |  | Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího: |
| --- | --- | --- |

| Datum reklamace | Vytýkaná vada | Záznamy servisního střediska | Výměna součástky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA   s. r. o ,  Brodská 161, 513 01 Semily

Reklamační oddělení – tel./fax 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

# Text boxes

Bezpečnostní pojistka - klíč

Boční lišta

Běhací pás

Seřizovací koncovka pásu

Nosník

Rukojeti

Snímač pulsu

Display stroje

Vypínač

（3）tlačítka rychlého nastavení rychlosti

（1）tlačítka pro rychlé nastavení náklonu

（2）LCD dispplej

（5）zvýšení náklonu

（11）BMI index

（12）snížení rychlosti

（4）volba programu

（14）fan

（13）speed-up

（7）music

（6）incline-down

（15）tlačítko Stop

（16）USB-previous

（9）USB-next

（8）tlačítko Start

（15）start

（17）VOLUME -

（10）VOLUME+

（18）safety key

ÚKLONY

PŘEDKLON

PROTAŽENÍ VNĚJŠÍ STRANY  STEHEN

PROTAŽENÍ VNITŘNÍ STRANY STEHEN

PROTAŽENÍ LÝTKA/ ACHILLOVY ŠLACHY

OPTIMÁLNÍ TEP

MAX.

TEP

TEP

V KLIDU

VĚK

TEPOVÁ FREKVENCE