Kompresorové autochladničky Indel B®

Návod na použitie, Záručný list

TB31A, TB41A, TB51A

ver.12.13

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili kompresorový chladiaci box Indel B a dúfame, že si užijete tento kvalitný výrobok.

Technologie a vlastnosti

- Autochladnička je vybavená kompresorom SECOP (predtým značka Danfoss) BD35F a bezfreónovým chladivom

- Ochrana proti hlbokému vybitiu batérie v 3 úrovniach zaručujúce bezpečný štart vozidla

- Digitálne ovládaný termostat (vypne sa chladenie po dosiahnutí požadovanej teploty)

- Vnútorné osvetlenie, drôtený kôš (TB41A, TB51A)

- Napájenie 12/12V DC 115~230V AC 50/60Hz

Obsah balenia

- Kompresorová autochladnička

- 12/24V pripojovací kábel, kábel pre pripojenie na 230V

- Držadlá

- Návod k použitie

Primontovanie madiel

Priloženým montážnym nástrojom priskrutkujte madla podľa obrázku nižšie.

1 podložka

2 pérová podložka

4 držiak trubky madla

5 skrutka

Návod k použitie

- Presvedčte sa, že sa chladničky bude prevádzkovať na suchom mieste s dostatočnou možnosťou chladenia okolitým vzduchom najmä do oblasti rebrovania po stranách chladničky!!! Tu zaistite minimálne 15cm priestor.

- Nikdy neprevádzkujte chladiaci box v blízkosti zdrojov tepla alebo na priamom slnku.

- Nikdy nevkladajte do chladničky horúce potraviny alebo nápoje

- Presvedčte sa, že napájacie napätie je 12 alebo 24V jednosmerných alebo 230V striedavých 50Hz.

Použitie vo vozidle

Pripojte chladiaci box do napájanie 12 alebo 24V DC podľa obrázku nižšie.

- Druhý koniec kábla zasuňte do cigaretovej zásuvky vo vozidle. Napájanie je istené 15A nožovú poistkou, umiestnenou viedla napájacieho kábla v chladničke.

- Zapnite chladničku stlačením a podržaním tlačidla ON / OF (viď obrázok vyššie).

- Teplota teraz môže byť nastavená dvoma tlačidlami (  alebo (, ich stlačením sa na displeji teplota zvyšuje alebo znižuje po 1 ° C na požadovanú teplotu, po tej sa zobrazí aktuálna teplota vo vnútri boxu. Teplota vo vnútri boxu nie je rovnomerne rozložená, zobrazená teplota je priemerná a môže sa líšiť od minimálnej alebo maximálnej teploty vo vnútri boxu.

- Tlačidlom ECO MAX môžete nastaviť na MAX pre dosiahnutie teploty pod -12 ° C, alebo pre rýchle prechladnutia. Nie je nutné.

- Prepnutím na ECO, kompresor beží pomalšie, tým šetrí energiu. Odporúčame vždy pri odstavenom vozidle prepnúť na ECO.

- Ak stlačíte zároveň tlačidlo ( a ( dosiahnete prepnutie medzi zobrazením v ° C a ° F.

- Po vypnutí si chladnička bude pamätať poslednú nastavenú hodnotu teploty.

- Pre dosiahnutie maximálneho výkonu môžete chladničku predtým nachladit, potraviny, ktoré vkladáte do boxu majte predchladené. Zapnite na MAX.

- Vypnutie boxu:

  - stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF

  - odpojte chladničku od zdroja

( Je-li chladnička zapojená do napájania, potom po jej vypnutí tlačidlom ON / OFF a opätovnom zapnutí ca 3 minúty nejde kompresor, to je normálny jav, možno ho obísť vypnutím chladničky a odpojením od napájania na ca 5 sekúnd.

Podpäťová ochrana autobatérie

Zabudovaná podpě'tová ochrana zabezpečí, že napätie batérie neklesne pod minimálnu prípustnú hodnotu (pozri tabuľku nižšie), chladnička sa sama odpojí od napájania a zabráni tak hlbokému vybitiu batérie, po obnovení napätia sa chladničky opäť sama zapne. Požadované nastavenie vykonajte pomocou prepínača umiestneného vedľa zástrčky 230V na chladničku.

| Vypnutie | High | Med | Low |
| --- | --- | --- | --- |
| napájenie z 12V | 11,1V | 10,1V | 9,6V |
| napájenie z 24V | 24,3V | 22,3V | 21,3V |
| Zapnutie |
| napájenie z 12V | 12,4V | 11,4V | 10,9V |
| napájenie z 24V | 25,7V | 23,7V | 22,7V |

Použitie pri napájaní zo siete

Autochladničky Indel B TB31A, TB41A a TB51A možno napájať nielen z vozidla, ale aj zo siete s napätím 115-240V AC 50-60Hz.

Pred pripojením do akejkoľvek siete sa vždy uistite, že napätie siete je zhodné s napájacím napätím chladničky ako je popísané v tomto návode.

Keď je napájací napätie prípustné pripojte chladničku do zásuvky s ochranným kolíkom, resp. ochranným vodičom.

Chladnička má vstavané automatické prepnutie na napájanie zo siete, pokiaľ je zapojená do zásuvky zapaľovača vo vozidle a zároveň do 230V, behom max 3 minúty sa automaticky prepne na napájanie z 230V, kvôli ochrane batérie pred vybitím.

Miesto použitia, čistenie

Chladničku používajte na mieste dobre vetranom suchom a na pevnej podložke, nevystavujte ju zdrojom tepla, chráňte ju pred priamym slnečným žiarením.

Pred prvým použitím chladničku vyčistite vlhkou handričkou, nepoužívajte na čistenie hrube alebo žieravé a leptajúce prostriedky. Vnútro chladničky pravidelne čistite iba vlhkou handričkou, prípadnú vzniknutú námrazu odstraňujte ak to je možné, námrazou sa znižuje výkon chladničky.

(Varovanie

- Zabudovaná podpäťová ochrana autobatérie nemusí zabrániť tomu, že vozidlo nepôjde, v dôsledku vybitia batérie, naštartovať.

- Je úplne nevyhnutné chladničku odpojiť od vozidla, pri nabíjaní batérie vo vozidle (nabíjačkou), zabránite tým možnému poškodeniu ako nabíjača tak aj chladničky!!

- Je nevyhnutné chladničku odpojiť od vozidla pri dlhšej odstávke vozidla.

Údržba a skladovanie autochladničky

Na stenách vo vnútri chladničky sa môže tvoriť námraza, to je bežný jav, chladnička nemá odmrazovanie. Námrazu pravidelne odstraňujte a to iba roztavením námrazy a následne vytrením handrou vzniknutej vody.

Ak nebudete chladničku dlhšiu dobu používať, nechajte veko chladničky pootvorené, a odpojte ju od napájania.

Ako sa vyhnúť problémom??

Aby Váš chladiaci box fungoval dlhú dobu vytipovali sme pre Vás najbežnejšie chyby, ktorých sa môžete dopustiť.

- chladničke vždy prevádzkujte tak, aby dochádzalo k zodpovedajúcu ventiláciu okolo prieduchov chladničky

- vždy prekontrolujte, či je napájacie napätie správne a či zásuvka je pod napätím

- chladničku prevádzkujte s káblom, ktorý nie je nijako poškodený

Odstránenie veka chladničky

Pre prípad poškodenia veka alebo špeciálnych pracovných požiadaviek, možno veko z chladničky sňať. To sa vykoná tak, že sa do otvorov z boku veka (asi milimeter veľké otvory na každej strane veka v oblasti pántov) zasunie tenký drôt a tým sa zatlačí pánt. Neponechávajte chladničku dlhšiu dobu za prevádzky otvorenú!!

Bezpečnostné inštrukcie

- Vždy sa presvedčte , že napájacie napätie je správne a zodpovedá špecifikácii boxu .

- Chladiaci box prevádzkujte len v polohe na stojato, maximálny náklon je 30 ° (pozor napríklad pri sklápaní kabíny kamiónu keď je potrebné zabezpečiť vypnutie chladničky)

- Uistite sa, že prieduchy ventilátorov ( rebrovanie ) sú voľné s dostatočným prísunom vzduchu

- Uistite sa, že sú k dispozícii originálne káble. Pri ich vyťahovaní ťahajte vždy za zásuvku nikdy za kábel

- Nikdy nepoužívajte chladničku s chybnými prívodnými káblami, zabránite tak skratu ! !

- Nevystavujte dažďu alebo mrholenie

- Nerozoberajte chladničku

- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami ( vrátane detí ), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrát.

- Teplota vnútri boxu zobrazená na LCD displeji je priemerná teplota a môže byť o 4 ° C vyššia ako najchladnejšie miesto v boxe .

Technické dáta

|  | Hrubý objem | Napájecie napätie | Rozsah teploty | Rozmery vonkajšie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  | d | š | v |
| TB 31A | 30 | 12/24/230 | +10~ - 18°C | 585 | 350 | 380 |
| TB 41A | 40 | 12/24/230 | +10~ - 18°C | 585(700) | 350 | 445 |
| TB 51A | 50 | 12/24/230 | +10~ - 18°C | 585(700) | 350 | 530 |

Spotreba: chod kompresora MAX: 14V@3,3A@46W, EKO: 14V@2A@28W, ak kompresor stojí: ca 1,1W

Rozbeh kompresora:  ca 90W

Chybové hlášky na displeji a riešenie problémov

E1 - podpäťová ochrana chladničky odpojila chladničku od batérie - nízke napájacie napätie

E2 - zaseknutý ventilátor

E3 - zaseknutý kompresor, chyba rozbehu kompresora

E4 - chladiaci systém je preťažený

E5 - teplota kompresoru je vysoká (to môže byť aj v dôsledku vysokej okolitej teploty)

Chladnička nejde spustiť z 12/24V: 1/ prekontrolujte chybové hlášky, ak svieti E1 nastavte podpäťovou ochranu na LOW alebo MED , 2/ skontrolujte nožovú autopoistku na chladničke , 3/ prekontrolujte funkčnosť autozásuvky, 4/ skúste chladničku zapojiť do zásuvky bližšie k batérii a teraz chladničku spustite pri naštartovanom motore vozidla (pri ca 2000ot/min). Ak sa teraz chladnička rozbehne, je problém v inštalácii vozidla, kedy vplyvom strát na vedenie od batérie k chladničke nie je zásuvka autozapaľovača schopná dodať dostatočný výkon pre rozbeh chladničky. Tento stav spoznáte tak, že display (vrátane diódy ECO / MAX) bliká v niekoľkých sekundových intervaloch (chladnička sa vypína a zapína). V takom prípade je nutné posilniť rozvod k zásuvke.

Na display svieti E1: Nízke napájacie napätie, najčastejšie súvisí s problémom uvedeným vyššie. Môže postačiť nastaviť podpäťovou ochranu na LOW. Nechajte si v servise skontrolovať stav dobíjacej sústavy vozidla. Dobite batériu.

Chladnička nejde spustiť z 230V: prekontrolujte poistku v zásuvke 230V na chladničke , prekontrolujte funkčnosť zásuvky 230V

Záručné a pozáručné opravy

Záručné a pozáručné opravy žádejte u svého predajca.

Likvidácia výrobku po skončení životnosti

Po skončení životnosti výrobku ho odovzdajte k likvidácii, ktorá spĺňa predpisy na ochranu životného prostredia podľa aktuálnych platných ustanovení.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA ODPADU

Baliaci papier a vlnitá lepenka - odovzdať do zberných surovín. Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely -

do zberných kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu). Vyobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša na produkte alebo na obale alebo v návode znamená, že s produktom by nemalo byť nakladané ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili.

Záručný list a záručné podmienky

Typ výrobku TB31A TB41A TB51A

Výrobné číslo

Dátum predaja

Pečiatka a podpis

Záručné podmienky:

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data prodeje. V této době odstraní prodejce, popř. pověřená opravna (servisní středisko) bezplatně všechny závady na výrobku, které vznikly následkem výrobní vady, popřípadě výrobek nahradí bezvadným.

Záruka sa nevzťahuje:

- na chyby vzniknuté nesprávnou montážou, údržbou, skladovaním, nesprávnym používaním a zaobchádzaním, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie

- záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku chybného elektrického zariadenia motorového prostriedku (ak je výrobok pripojený do jeho elektrického rozvodu)

- ak pracuje zariadenie v režime, kedy je extrémne namáhaný, môže jeho životnosť výnimočne skončiť aj pred uplynutím záručnej lehoty, bez toho, aby túto skutočnosť zavinil výrobca. Ani na takýto prípad (prevádzkové opotrebenie) sa záruka nevzťahuje.

- na výrobok (zariadenie), kde bol vykonaný zásah inou osobou (servisom), než nami povereným

- na vady spôsobené prepravou a neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma)

Ak sa vyskytne na výrobku (zariadení) závada v záručnej dobe, je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to u predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Pri reklamácii je potrebné predložiť predajcovia riadne vyplnený záručný list.