Kompresorové autochladničky Indel B®

Návod na použitie, Záručný list

TB15A, TB18A

ver 3.14

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili kompresorový chladiaci box Indel B a dúfame, že si užijete tento kvalitný výrobok.

Technologie a vlastnosti

- Autochladnička je vybavená kompresorom SECOP (predtým značka Danfoss) BD1,4 a bezfreónovým chladivom.

- Ochrana proti hlbokému vybitiu batérie v 3 úrovniach zaručujúce bezpečný štart vozidla.

- Digitálne ovládaný termostat (vypne sa chladenie po dosiahnutí požadovanej teploty).

- Vnútorné osvetlenie.

- Napájenie 12/12V DC.

- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie.

Obsah balenia

- Kompresorová autochladnička.

- 12/24V pripojovací kábel.

- Návod k použitie.

- Ramenný popruh na prenášanie.

Návod k použitie

- Presvedčte sa, že sa chladničky bude prevádzkovať na suchom mieste s dostatočnou možnosťou chladenia okolitým vzduchom najmä do oblasti rebrovania po stranách chladničky!!! Tu zaistite minimálne 15cm priestor.

- Chladiaci box prevádzkujte len v polohe na stojato, maximálny náklon je 30 ° (pozor napríklad pri sklápaní kabíny kamiónu keď je potrebné zabezpečiť vypnutie chladničky)

- Nikdy neprevádzkujte chladiaci box v blízkosti zdrojov tepla alebo na priamom slnku.

- Nikdy nevkladajte do chladničky horúce potraviny alebo nápoje.

- Presvedčte sa, že napájacie napätie je 12 alebo 24V jednosmerných.

- Nevkladajte do chladničky ľad alebo tekutiny, ktoré nie sú v uzavretých obaloch / nádobách.

1/ Vypínač

2/ ECO/ITC volič

3/ Display

4/ LED ITC signalizacia

5/ LED ECO signalizacia

6/ Tlačidlo na znižovanie teploty

7/ Tlačidlo na zvyšovanie teploty

Použitie vo vozidle

Ak sa rozhodnete chladničku pripojiť rovno k autobatérii odporúčajú sa nasledujúce prierezy kábla a istenie prívodu poistkou 10A:

2,5 mm2 pre 12V do 2,5 m, pre 24V do 5m kábla

4mm2 pre 12V do 4m, pre 24V do 8m kábla

6mm2 pre 12V do 6m, pre 24V do 12m kábla

Inak na pripojenie použite dodávaný napájací kábel.

- Napájací kábel zapojte do autochladničky.

- Druhý koniec kábla zasuňte do cigaretovej zásuvky vo vozidle s nominálnym napätím 12 alebo 24V DC. Napájanie je istené 10A nožové autopoistky umiestnenou za predným krytom autochladničky (pod displejom), kryt sa dáva dole po odmontovaní skrutiek zospodu chladničky.

- Zapnite chladničku stlačením a podržaním tlačidla ON / OFF (viď obrázok vyššie). Poznámka: Pri prvom pripojení do zdroja napätia sa na displeji môžu zobraziť symboly indikujúce testovanie napájacieho napätia. Chladnička sa následne môže automaticky vypnúť. Teraz už možno chladničku zapnúť stlačením tlačidla ON / OFF.

- Teplota teraz môže byť nastavená dvoma tlačidlami (  alebo ( , ich stlačením sa na displeji teplota zvyšuje alebo znižuje po 1 ° C na požadovanú teplotu, po tej sa zobrazí aktuálna teplota vo vnútri boxu. Teplota vo vnútri boxu nie je rovnomerne rozložená , zobrazená teplota je priemerná a môže sa líšiť od minimálnej alebo maximálnej teploty vo vnútri boxu.

- Tlačidlom ECO / ITC môžete nastaviť na MAX pre dosiahnutie teploty pod -12 ° C alebo pre rýchle prechladnutia. Nie je nutné. Ďalšie vysvetlenie tejto funkcie je nižšie .

- Ak prepnete na ECO, kompresor beží pomalšie, tým šetrí energiu. Odporúčame vždy pri odstavenom vozidle prepnúť na ECO.

- Po vypnutí si chladnička bude pamätať poslednú nastavenú hodnotu teploty.

- Pre dosiahnutie maximálneho výkonu môžete chladničku predtým nachladit, potraviny, ktoré vkladáte do boxu majte predchladené. Zapnite na ITC

- Vypnutie boxu

  - stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF

  - odpojte chladničku od zdroja

( Je-li chladnička zapojená do napájania, potom po jej vypnutí tlačidlom ON / OFF a opätovnom zapnutí nemusí kompresor okamžite začať fungovať, to je normálny jav.

ECO alebo ITC funkcie

ECO alebo ITC sa zapína / prepína tlačidlom č. 2, stav signalizuje príslušná LED dióda.

Keď je aktivovaná ECO funkcie, chladnička pracuje s minimálnym príkonom a šetrí tak energiu. Kompresor beží rýchlosti 2000 otáčok za minútu.

Keď je aktivovaná funkcia ITC otáčky kompresora sa mení podľa napätia a podľa teploty.

Ak je napätie väčšie alebo rovné 13V resp. 26V (čo je v prípade naštartovaného motora vozidla), potom pri zvolenom ITC beží kompresor na maximum a chladnička podchladzuje o 1 ° C pod nastavenú hodnotu.

Je-li napätie pod 12 resp. 25V (motor je vypnutý, chladnička je napájaná z batérie), chladnička nastavuje otáčky kompresora na základe teploty vo vnútri chladničky.

Menu nastavenie

Chladnička disponuje užívateľským rozhraním, ktoré umožňuje nastaviť niektoré hodnoty inak, než je nastavil výrobca.

Menu obsahuje nasledujúce položky:

1 / (PRO) - nastavenie podpäťovej ochrana batérie

2 / (OFC) - nastavenie OFF-SET hodnôt

3 / (FC) - voľba stupňa Celzia alebo Fahrenhaita

4 / (O-C) - nastavenie funkcie podchladenie

K prístupu do menu Nastavenie postupujte nasledovne: Chladnička je zapojená do napájania, ale je vypnutá. Stlačte tlačidlá 2-6-7 zároveň a podržte.

Na displeji sa rozsvieti "PRO" (nastavenie podpäťovej ochrany batérie - PROtection). Pomocou tlačidiel ( alebo ( sa pohybujete v menu, voľbu jednotlivých položiek vykonajte stlačením tlačidla 2. Následne zmenu hodnoty vykonajte stlačením tlačidiel ( alebo (. Nastavené hodnoty sa automaticky po niekoľkých sekundách uloží do pamäte chladničky a zostanú tak nastavené aj po odpojení chladničky od napájania.

PRO – NASTAVENIE PODPÄŤOVEJ OCHRANY BATÉRIE

Je možné nastaviť v troch úrovniach napätia, kedy sa chladnička vypne, aby tak zabránila vybitie batérie.

Z výroby je nastavená úroveň strednej. O obnovení napätia sa chladnička sama zapne.

Ďalšie obrázky viď originálny manuál

OFF-SET HODNOTY

Off-set hodnoty slúži na nastavenie rozdielu medzi teplotou, ktorá je skutočne vo vnútri chladničky a teplotou, ktorá sa zobrazuje na displeji (a chladnička podľa nej pracuje). Napríklad: ak je nastavená hodnota Off-set na 2°C, potom zobrazovaná teplota bude o 2°C vyššia než je teplota vnútri nameraná termostatom chladničky, to platí aj o nastavenej teplote. Tím můžete zpřesnit činnost chladničky.

Rozdiel medzi teplotou vnútri a teplotou na displeji sa dá nastaviť v danom intervale v troch rôznych teplotných pásmach.

OF1 – nastavuje sa pre teploty vyššie ako -6°C a poskytuje možnosť nastavenia maximálneho rozdielu + -2°C zobrazenej teploty oproti teplote vnútri.

OF2 - nastavuje sa pre teploty medzi -7°C a -12°C a poskytuje možnosť nastavenia maximálneho rozdielu + -4°C zobrazenej teploty oproti teplote vnútri.

OF3 – nastavuje sa pre teploty nižšej ako -13°C a poskytuje možnosť nastavenia maximálneho rozdielu + -4°C zobrazenej teploty oproti teplote vnútri.

STUPNE CELZIA / FAHRENHEITA

Cez menu CF je možné nastaviť v akých jednotkách sa bude zobrazovať teplota. Z výroby nastavené stupne Celzia.

OVER COOLING - FUNKCIA PODCHLADENIE

Cez menu OC možno zapnúť alebo vypnúť funkciu Over cooling opísanú nižšie. Z výroby nastavené: Vypnuté

Poznámka: „O.C.“ (OVER COOLING), FUNKCE PODCHLAZENÍ

Aktivuje sa iba keď je zapnutá ITC funkcie, a má nasledujúce logiku: ak je napätie vysoké (motor vozidla je zapnutý), chladnička podchladzuje o 3°C pod hodnotu nastavenú užívateľom avšak nikdy pod teplotu 0°C, ak je nastavená teplota užívateľom nad 0°C. Funkcie podchladenie je z výroby vypnutá, zapnutie je na užívateľovi.

CHYBOVÉ HLÁSENIE

Chladnička má vlastný sofistikovaný diagnostický systém. Chyba sa zobrazí po 90s na displeji chladničky.

R6 - termostat je skratovaný alebo nie je správne pripojený do riadiacej jednotky

R3 - Kompresor je zablokovaný

R2 - Ventilátor je zablokovaný alebo skratovaný (prúd vyšší ako 0,6 A)

R4 - V chladiacom systéme je príliš veľa plynu, kompresor nemôže pracovať na minimálne otáčky

R5 - Okolitá teplota je príliš vysoká

LO - Nízke napájacie napätie

--  - Nie je komunikácia medzi displejom a riadiacou jednotkou. po displeji sa pohybuje čiarka na niekoľko sekúnd, potom sa chladnička sama vypne.

Údržba a skladovanie autochladničky

Pred prvým použitím chladničku vyčistite vlhkou handričkou, nepoužívajte na čistenie hrubej alebo žieravé a leptajúce prostriedky. Vnútro chladničky pravidelne čistite vodou s rozpustenou jedlou sódou, prípadnú vzniknutú námrazu odstraňujte ak to je možné, námrazou sa znižuje výkon chladničky.

Ak nebudete chladničku dlhšiu dobu používať, nechajte veko chladničky pootvorené, chladničku odpojte od vozidla.

(Varovanie

- Zabudovaná podpäťová ochrana autobatérie nemusí zabrániť tomu, že vozidlo nepôjde, v dôsledku vybitia batérie, naštartovať.

- Je úplne nevyhnutné chladničku odpojiť od vozidla, pri nabíjaní batérie vo vozidle (nabíjačkou), zabránite tým možnému poškodeniu ako nabíjača tak aj chladničky!!

- Je nevyhnutné chladničku odpojiť od vozidla pri dlhšej odstávke vozidla.

Ako sa vyhnúť problémom?

Aby Váš chladiaci box fungoval dlhú dobu vytipovali sme pre Vás najbežnejšie chyby, ktorých sa môžete dopustiť.

- chladničke vždy prevádzkujte tak, aby dochádzalo k zodpovedajúcej ventilácii okolo prieduchov chladničky

- vizuelne pravidelne kontrolujte rebrovanie chladiča za ventilátorom a ventilátor, prípadný prach treba vyfúkať alebo inak odstrániť

- otvárajte veko čo najmenej

- vždy prekontrolujte, či je napájacie napätie správne, zásuvka je pod napätím a má správnu polaritu

- chladničku prevádzkujte s káblom, ktorý nie je nijako poškodený

Bezpečnostné inštrukcie

- Vždy sa presvedčte , že napájacie napätie je správne a zodpovedá špecifikácii boxu .

- Chladiaci box prevádzkujte len v polohe na stojato, maximálny náklon je 30 ° (pozor napríklad pri sklápaní kabíny kamiónu kedy je potrebné zabezpečiť vypnutie chladničky)

- Uistite sa, že prieduchy ventilátorov ( rebrovanie ) sú voľné s dostatočným prísunom vzduchu

- Uistite sa, že sú k dispozícii originálne káble. Pri ich vyťahovaní ťahajte vždy za zásuvku nikdy za kábel

- Nikdy nepoužívajte chladničku s chybnými prívodnými káblami, zabránite tak skratu ! !

- Nevystavujte dažďu alebo mrholenie

- Nerozoberajte chladničku

- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami ( vrátane detí ), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrát.

- Teplota vnútri boxu zobrazená na LCD displeji je priemerná teplota a môže byť o 4 ° C vyššia ako najchladnejšie miesto v boxe .

Záručné a pozáručné opravy

Záručné a pozáručné opravy žádejte u svého predajca.

Likvidácia výrobku po skončení životnosti

Po skončení životnosti výrobku ho odovzdajte k likvidácii, ktorá spĺňa predpisy na ochranu životného prostredia podľa aktuálnych platných ustanovení.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA ODPADU

Baliaci papier a vlnitá lepenka - odovzdať do zberných surovín. Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely -

do zberných kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu). Vyobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša na produkte, alebo na obale alebo v návode znamená, že s produktom by nemalo byť nakladané ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili.

Záručný list a záručné podmienky

Typ výrobku TB15 TB18

Výrobné číslo

Dátum predaja

Pečiatka a podpis

Záručné podmienky:

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data prodeje. V této době odstraní prodejce, popř. pověřená opravna (servisní středisko) bezplatně všechny závady na výrobku, které vznikly následkem výrobní vady, popřípadě výrobek nahradí bezvadným.

Záruka sa nevzťahuje:

- na chyby vzniknuté nesprávnou montážou, údržbou, skladovaním, nesprávnym používaním a zaobchádzaním, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie

- záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku chybného elektrického zariadenia motorového prostriedku (ak je výrobok pripojený do jeho elektrického rozvodu)

- ak pracuje zariadenie v režime, kedy je extrémne namáhaný, môže jeho životnosť výnimočne skončiť aj pred uplynutím záručnej lehoty, bez toho, aby túto skutočnosť zavinil výrobca. Ani na takýto prípad (prevádzkové opotrebenie) sa záruka nevzťahuje.

- na výrobok (zariadenie), kde bol vykonaný zásah inou osobou (servisom), než nami povereným

- na vady spôsobené prepravou a neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma)

Ak sa vyskytne na výrobku (zariadení) závada v záručnej dobe, je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to u predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Pri reklamácii je potrebné predložiť predajcovia riadne vyplnený záručný list.